Tarnów, dnia 28.10.2020 r.

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Rynek 3

33-100 Tarnów

AD-271-2-20/2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU

o udzielenie zamówienia  poniżej progu stosowania  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na  zamówienie pn.: „Bieżąca konserwacja elementów dachu budynku Ratusza w Tarnowie”.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu w ramach bieżącej konserwacji drobnych napraw elementów budynku tarnowskiego Ratusza, między innymi:

  - skucie luźnych dachówek i niezbędne uzupełnienia nowymi zbliżonymi kształtem i kolorystycznie do istniejących na zagrożonych fragmentach (daszki niższe i wyższe) – około 50 dachówek do wymiany;

  - zabezpieczenie popękanych i skruszonych gzymsów (skucie luźnych elementów);

  - zabezpieczenie zabytkowych sterczyn i maszkaronów (skucie luźnych elementów);

  - uzupełnienie i montaż zabezpieczeń przeciw ptakom zapobiegających jednocześnie ich zranieniu (około 30 mb kolców);

  - czyszczenie rzygaczy i systemu odwodnienia dachu;

  - ogólny przegląd stanu technicznego elementów pokrycia dachu.

- Budynek znajduje się na tarnowskim Rynku, stąd też Wykonawca winien posiadać wszelkie decyzje administracyjne umożliwiające swobodny przejazd przez ten obszar i ewentualny postój pojazdów specjalistycznych (zwyżka). Z uwagi na ograniczenia tonażu konieczne jest zastosowanie pojazdu o możliwie najniższej DMC, przy czym dopuszcza się prowadzenie robót z dachu na linach. Przedmiotowe elementy dachu znajdują się na następujących wysokościach mierzonych od poziomu terenu: daszki niższe – około 10-12 m, daszki wyższe około 15 – 16 m , sterczyny i maszkarony – około 17 m. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr 582 z dnia 20.10.1936 roku.

- Wykonawca udzieli 24 miesięcy gwarancji na wykonany zakres robót.

- Pozostałe istotne dla Zamawiającego postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

- Zamawiający umożliwia dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt) oględzin miejsca, w którym nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia i jego otoczenia. W sprawie dokonania oględzin należy się kontaktować z panią Jolantą Adamczyk, tel. 14 69209000, e-mail: j.adamczyk@muzeum.tarnow.pl

- Wymagania stawiane Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponował potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia. Spełnienie warunku Zamawiający weryfikuje na podstawie oświadczenia zawartego w treści oferty  - załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

- Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopada 2020 roku

- Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować się następującym kryterium - cena 100%

Najniższa cena ofertowa – 100 pkt.

Pozostali Wykonawcy otrzymają ilość punktów wyliczoną wg poniższej formuły:

Yn = (Cmin/ Cn) x 100 [ pkt ]

gdzie:

Yn - ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie,

Cmin - najniższa cena zaoferowana w ważnej ofercie,

Cn - cena ocenianej oferty.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w wyżej wskazanym kryterium.

- Sposób oraz termin złożenia oferty:

- Oferty należy  dostarczyć:

  - do siedziby muzeum na adres:

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Rynek 3, 33-100 Tarnów,

Kancelaria I piętro pok.108

z dopiskiem: „Oferta – Ratusz elementy dachu”

  - lub na adres e-mailowy: oferty@muzeum.tarnow.pl w formie podpisanego i zeskanowanego pliku, w tytule wiadomości „Oferta – Ratusz elementy dachu”

Liczy się data wpływu do Kancelarii lub wpływu e-maila.

- Termin składania ofert: 05.11.2020 r. do godz.11:00.

- Informacje dodatkowe:

- Osobą  do kontaktu po stronie Zamawiającego jest:

Wojciech Kiecka – specjalista ds. inwestycji

Nr tel.  14/621-21-49 wew.351, w godz. 8:00-15:00

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

- Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy wykonawcy

- Załącznik nr 2 – projekt umowy

WK