Tarnów, dnia 05.11.2020 r.

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Rynek 3

33-100 Tarnów

AD-271-2-19/2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU

o udzielenie zamówienia  poniżej progu stosowania  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 na  zamówienie pn.: „Wymiana zbiornika wybieralnego na terenie Zagrody F. Curyłowej w Zalipiu”.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- Wymianę zbiornika wybieralnego o pojemności 5 m3 (istniejący) na większy – o pojemności 10 m3 (planowany) wraz z niezbędnymi robotami. Zakres prac obejmuje między innymi:

- niezbędne roboty ziemne i ostrożne przełożenie kabli niskiego napięcia,

- demontaż istniejącego zbiornika,

- montaż nowego szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 10 m3 oraz połączenie go z istniejącą kanalizacją,

- wyrównanie terenu oraz zasianie trawy.

Uwaga! Ze względu na zabytkowy charakter obiektu, wszelkie prace należy wykonywać ze  szczególną starannością, a przed ich rozpoczęciem należy dokładnie zabezpieczyć sąsiadujące elementy budynku. Zamawiający nie zapewnia zaplecza sanitarnego ani socjalnego na czas realizacji zadania.

Uwaga! W czasie planowanych prac bezwzględnie należy zachować ostrożność  i przestrzegać przepisów bhp. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z istniejącą infrastrukturą podziemną terenu, należy również zwrócić uwagę na sieć drenarską. Wykopy wykonać przy użyciu koparki oraz ręcznie w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem. Zamawiający  nie bierze odpowiedzialności za niezgodność uzbrojeń istniejących naniesionych na plan sytuacyjno-wysokościowy, względnie brak jego naniesienia i wynikające z tego komplikacje lub uszkodzenia.

Roboty będą realizowane w na podstawie zgłoszenia robót.

Uwaga! Ze względu na nadzwyczajną sytuację w stanie epidemii COVID-19 w związku ze zmienioną  organizacją pracy w Muzeum Okręgowym w Tarnowie Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy na terenie obiektu, zobowiązany jest do:

- wypełnieniem formularza danych kontaktowych stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia (formularze przechowywane są przez okres 14 dni od daty przekazania danych, po czym niszczone),

- ścisłego przestrzegania zasad (w tym nakaz dezynfekowania dłoni przy wejściu do budynku oraz noszenia osłony nosa i ust),

- zachowania rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (min. 2 m).

- Przedmiotowy obiekt znajduje się na działce nr 555 w Zalipiu i wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-124 z dnia 6 lipca 1977 roku. Zamawiający posiada, opinię konserwatorską  z dnia 14 września 2020 roku znak DT-I.5183.13.2020.PO w sprawie wyrażenia zgody na wymianę zbiornika wybieralnego na terenie Zagrody F. Curyłowej w Zalipiu, która stanowi załącznik nr 3  do niniejszego zaproszenia.

- Wykonawca udzieli 24 miesięcy gwarancji na wykonany zakres robót oraz 50 miesięcy na zamontowany zbiornik wybieralny.

- Pozostałe istotne dla Zamawiającego postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

- Zamawiający umożliwia dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt) oględzin miejsca, w którym nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia i jego otoczenia. W sprawie dokonania oględzin należy się kontaktować z panią Wandą Racią, tel. 14 641 19 12, e-mail: zalipie@muzeum.tarnow.pl

- Wymagania stawiane Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponował potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizację zamówienia. Spełnienie warunku Zamawiający weryfikuje na podstawie oświadczenia zawartego w treści oferty  - załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

- Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 listopada 2020 roku

- Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować się następującym kryterium - cena 100%

Najniższa cena ofertowa – 100 pkt.

Pozostali Wykonawcy otrzymają ilość punktów wyliczoną wg poniższej formuły:

Yn = (Cmin/ Cn) x 100 [ pkt ]

gdzie:

Yn - ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie,

Cmin - najniższa cena zaoferowana w ważnej ofercie,

Cn - cena ocenianej oferty.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w wyżej wskazanym kryterium.

- Sposób oraz termin złożenia oferty:

- Oferty należy  dostarczyć:

  - do siedziby muzeum na adres:

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Rynek 3, 33-100 Tarnów,

Kancelaria I piętro pok.108

z dopiskiem: „Oferta – zbiornik Zalipie”

  - lub na adres e-mailowy: oferty@muzeum.tarnow.pl w formie podpisanego i zeskanowanego pliku, w tytule wiadomości „Oferta – zbiornik Zalipie”

Liczy się data wpływu do Kancelarii lub wpływu e-maila.

- Termin składania ofert: 16.11.2020 r. do godz.11:00.

- Informacje dodatkowe:

- Osobą  do kontaktu po stronie Zamawiającego jest:

Wojciech Kiecka – specjalista ds. inwestycji

Nr tel.  14/621-21-49 wew. 351, w godz. 8:00-15:00

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

- Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy wykonawcy

- Załącznik nr 2 – projekt umowy

- Załącznik nr 3 – opinia konserwatorska

- Załącznik nr 4 – mapa zasadnicza działki

- Załącznik nr 5 – stanowisko PGW Wody Polskie

- Załącznik nr 6 – formularz danych kontaktowych

WK